概述

SGZ5070TXSQL4型洗扫车采用庆铃QL1100TLARY型国Ⅳ二类汽车底盘改装，加装副发动机、风机、高压水泵、清水箱、垃圾箱、左右立扫、带喷水杆的宽吸嘴、扫盘降尘系统、液压系统、专用装置电控系统和副车架等改装而成。

其性能在国内处于领先水平.其结构有如下特点:

- 功能强大：集扫路车、高压清洗车功能于一体的新型路面清洗设备，特别适用于清洁城市道路路面、路缘、路缘石。对路面的粉尘有着传统扫路车、洒水车、高压清洗车无法做到的清洁功能，能在一次作业中完成清扫、高压清洗和垃圾、污水收集，而且具有高压喷雾降尘功能。

- 性能优良：其洗扫作业采用高压力、低流量的射流水冲洗，并结合洗刷刷洗路面，实现了强力去污、高效节水；其高压喷杆采用新型的V型布置结构，中喷杆和两侧喷杆及侧洗刷同时对路面、路缘、路缘石进行高压清洗和刷洗，V型布置的喷杆结构使清洗后的污水自动流向中部的吸嘴内被吸入污水箱。被清洗后的路面、路缘、路缘石，可达到无垃圾、无灰尘、无污渍、无污水的效果，大大提高了城市道路的清洁质量。

- 配置高端：风机和高压水泵由副发动机驱动，副发动采用江铃JX493ZG-268柴油发动机，排放达国Ⅱ标准。风机用N：6.3高压离心风机,效率高、风量大，最高风量达15000m3/h。高压水泵采用国际知名的意大利AR RTX85 型柱塞柱，流量合适，压力高，允许最高压力达10MPa。

- 结构先进：清水箱充分利用了车载空间，容积大，容积达4.5m3。垃圾箱采用倾翻卸料，带高液位报警保护装置和自洁装置。作业中垃圾箱内污水液位达到规定高度时，保护系统会自动关停作业机构，可中途排水，排水后再作业直到垃圾箱装满垃圾。自洁装置可在垃圾箱卸料时帮助卸料，清洗垃圾箱内部。左右立扫为单扫盘，减少了扫刷数量和扫刷消耗量，能降低使用成本。左右立扫分开控制，可实现左扫、右扫和全扫等不同作业模式。宽吸嘴的吸口宽度达到1780mm，确保作业总宽度大于3.1mm。4个高度可调的吸嘴轮，能方面调整和保证吸嘴与路面间的合理间隙。吸嘴内高有喷水杆，尽可能多地将高压洗涤喷嘴布置在吸嘴内部，不但清洗效果好，还能最大限度减少高压水气流冲起污物产生的二次污染。左右喷水杆安装在吸嘴上，随吸嘴升降，结构简单紧凑，保证喷水杆的离地高度固定不变，达到最佳清洗效果。车子前端可加装能左右上下摆动的高压定点冲嘴，可对局部顽渍进行定点冲洗。开式液压系统驱动左右立扫升降、左右扫肋旋转、吸嘴升降、垃圾箱后门开闭、垃圾箱倾翻复位等机械动作。底盘变速箱侧取力器驱动低压水泵，实现洒水车的低压冲洗功能。

- 操作方便：专用工作装置电控系统采用PLC智能化控制，调试维修、污水箱倾倒使用遥控操作，实现远控操作更卫生。作业模式可在作业过程中随意转换，无须停机，用户可直接上车操作，无操作限制，系统会根据用户指令安全完成转换，作业起动停止、模式转换一杆式操作简单容易。

- 用材优：清水箱和垃圾箱采用优质不锈钢制成，具有优良的耐腐蚀性能。

- 外形美观：采用方形三段结构，造型美观，结构紧凑。

SGZ5100TXSQL4型洗扫车具有路面清洗、路缘清洗、路缘和路缘石立面洗刷、喷雾除尘等多功能。有“全洗扫”、 “左洗扫”、 “右洗扫”、 3种作业模式可选择。选择“全洗扫”模式清洗广场和路面，清洗效率高效果好，洗净率达90%以上。选择“左洗扫”或“右洗扫”模式清洗路面和路缘、洗刷路缘石立面。需要喷雾除尘时，可开启喷雾装置，进行喷雾除尘作业。SGZ5100TXSQL4型洗扫车适用于城市道路、高速公路、广场、机场、码头、遂道、桥梁、隔离墙避、路缘和路缘石立面的机械化清洗、喷雾降尘等清洁作业。

2．1  洗扫车外形图  略

2．2  整车性能与结构参数

表1整车性能与结构参数表

| 项目 | 单位 | SGZ5070TXSQL4 |
| --- | --- | --- |
| 作 业 性 能 | 最大洗扫宽度（含路缘清洗宽度） | m | 3．1 |
|  | 路面洗扫宽度（不含路缘清洗宽度） | m | 3．0 |
|  | 洗扫速度 | Km/h | 5∽13 |
|  | 清洗水额定压力 | MPa | 10 |
|  | 清洗水额定流量 | L/min | 85 |
|  | 最大清扫能力 | M2/h | 56000 |
|  | 卸料角 | ° | ≥45 |
| 清水箱总容积 | L | 4500 |
| 垃圾箱总容积 | L | 3500 |
| 行驶性能 | 最高车速（满载） | km/h | 105 |
|  | 最大爬坡角 | ° | 30 |
|  | 制动距离（满载30Km/h） | m | ≤10 |
|  | 最小转弯直径 | m | 16.0 |
| 燃油消耗量 | 限定工况百公里燃油消耗量 | L/100km |  |
|  | 作业速度7km/h （2档怠速） | 副发动机转速1800r/min | L/h |  |
|  |  |  | L/10000m2 |  |
|  |  | 副发动机转速1900r/min | L/h |  |
|  |  |  | L/10000m2 |  |

续表1整车性能与结构参数表

| 项目 | 单位 | SGZ5070TXSQL4 |
| --- | --- | --- |
| 质量参数 | 整车整备质量 | Kg | 5800 |
|  | 最大总质量 | kg | 7150 |
| 结构尺寸 | 外形尺寸（长X宽X高） | mm | 6540X2080X2460 |
|  | 轴距 | mm | 3815 |
|  | 轮距 | 前轮 | mm | 1504 |
|  |  | 后轮 | mm | 1425 |
|  | 接近角 | ° | 24 |
|  | 离去角 | ° | 17 |
|  | 最小离地间隙 | mm | 200 |

2．3  主要部件型式与参数

表2主要部件型式与参数

| 项目 | SGZ5070TXSQL4 |
| --- | --- |
| 汽 车 底 盘 | 底盘型号、类别、生产企业 | QL1100TLARY 庆铃汽车股份有限公司 |
|  | 发动机型号、生产企业 | 4HK1-TCG40（国Ⅳ） 庆铃五十铃（重庆）发动机有限公司 |
|  | 发动机额定功率 | 88kw/2600r/min |
|  | 变速箱型号 | MLD-6Q |
|  | 变速箱速比 |  |
|  | 驱动轴 |  |
|  | 轮胎 | 前轮 | 7.00-16 14PR(7.00R16 14PR) |
|  |  | 后轮 | 7.00-16(7.00R16 14PR) |
|  | 燃油种类 | 满足第四阶段排放要求的柴油，根据气温选用合适的柴油牌号 |
| 副发动机 | 型号、生产企业 | JX493ZG-268(国Ⅱ机) 江西江铃集团五十铃发动机有限公司 |
|  | 功率 | 68kw/3600r/min |
| 离合器 |  | 超越离心离合器 |
| 风 机 | 型式 | 专用高压离心风机 |
|  | 额定转速 | 2600r/min |
|  | 传动型式 | 窄V带传动 |
| 液 压 系 统 | 型式 | 开式，电液控制集中操纵 |
|  | 主要元件 | 齿轮泵、摆线马达、液压缸、电磁阀、集成块等 |
|  | 溢流压力 | 15MPa |
|  | 液压油容量 | 60L |
| 电 气 系 统 | 控制方式 | PLC控制+手动控制、语言报警、机电液互锁等 |
|  | 底盘车系统电压 | 24V |
|  | 工作装置系统电压 | 24V |
|  | 蓄电池型号 | 12V-120A.H(2只串联) |

续表2主要部件型式与参数

| 项目 | SGZ5070TXSQL4 |
| --- | --- |
| 高 压 清 洗 系 统 | 高压水泵 | 型式 | 柱塞泵 |
|  |  | 型号 | 意大利AR RTX85 |
|  |  | 额定压力 | 10MPa |
|  |  | 系统使用压力 | 10MPa |
|  |  | 额定流量 | 85L/min |
|  |  | 额定转速 | 1450r/min |
|  | 水阀及控制 | 水阀型式 | 电磁阀，12MPa |
|  |  | 控制方式 | 电气控制 |
|  | 喷水杆喷嘴型式 | 高压洗涤型 |
| 扫盘降尘系统 | 电动水泵，洒水喷嘴。与高压清洗系统共水滤、水箱等 |
| 清 扫 系 统 | 型式 | 在底盘前后轴之间，车架两侧对称位置各布置一个可升降、可外伸的立扫扫盘，扫盘旋转由液压马达驱动，转速可调。 |
|  | 扫刷直径 | φ800mm |
|  | 扫盘速度 | 高速档（正常作业档）：100r/min；中速档：80r/min；低速档：60r/min |
|  | 扫盘倾角调整 | 前倾：4°-6°；外倾2°-4° |
| 吸 嘴 | 型式 | 双吸口宽吸嘴，内置带高压喷嘴的长排喷杆，吸嘴体与路面随动。电气自动控，液压驱动吸嘴升降，弹簧浮动悬挂。 |
|  | 吸管直径 | 2Xφ180mm |
|  | 工作时刚性部分离地间隙 | 5-10mm |
| 左右喷杆 | 喷杆摆动 | 液压缸驱动，电气自动控制，摆动角78° |
|  | 喷杆离地高度 | 随吸嘴借吸嘴轮与路面随动，离地高度200mm |
|  | 喷嘴总数量 | 8只，每侧4只 |

联系方式：0722-3803333   0722-3247666   0722-3583000

24小时移动手机：13971793933

电子邮箱：hbhwal@qq.com

企业网址：http://www.zqjthw.com      http://www.hbalqc.com